## Slide 1: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛОСКИХ БЕЗРАМНЫХ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫХ МЕМБРАН ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
АВРУТИН Олег Анатольевич
Группа компаний «Полимерконструкция»
Руководитель инженерного центра

## Slide 2
Группа компаний «Полимерконструкция» - производственно-инжиниринговый центр, основным направлением деятельности которого являются разработка, производство и внедрение современных, энергоэффективных технологий и оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения городов, поселков и промышленных предприятий.

## Slide 3
1128 объектов построили и ввели в эксплуатацию в РБ и РФ
727 городов и населенных пунктов обеспечили чистой водой
109 промышленных предприятий
Команда из 332 сотрудников, среди них – 82 инженерно-технических работника
Собственное производство 9 280 м²
Создали 80 видов сертифицированного водоочистного оборудования
Глубина переработки > 90%
Аккредитованная лаборатория контроля качества питьевых и сточных вод

## Slide 4
Факторы, влияющие на состояние водных объектов
Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод населенных пунктов.
Сброс сточных вод промышленных предприятий.
Сброс дождевых и талых вод через системы ливневой канализации.
Неорганизованное поступление поверхностных вод с прилегающих земель, в том числе поверхностные воды с сельскохозяйственных угодий.

## Slide 5
Показатель | Российская Федерация «рыбхоз»*
БПК5, мгО2/дм3 | 2,1
Азот аммонийный, мг/дм3 | 0,4
Азот нитратов, мг/дм3 | 9
Азот нитритов, мг/дм3 | 0,02
Фосфор фосфатов, мг/дм3 | 0,2 / 0,15 / 0,05
Взвешенные вещества, мг/дм3 | Ф+0,27/0,75
Требования к качеству очищенных сточных вод
* Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями).

## Slide 6
Показатель | Размер-ность | Удельное водопотребление, л/чел∙сут |  |  |  | 
 |  | 110 | 140 | 180 | 210 | 250
Взвешенные вещества | мг/дм3 | 609,1 | 478,6 | 372,2 | 319,0 | 268,0
БПК5 | мгО2/дм3 | 545,5 | 428,6 | 333,3 | 285,7 | 240,0
ХПК | мгО2/дм3 | 1090,9 | 857,1 | 666,7 | 571,4 | 480,0
Азот общий | мг/дм3 | 106,4 | 83,6 | 65,0 | 55,7 | 46,8
Азот аммонийных солей | мгN/дм3 | 80,0 | 62,9 | 48,9 | 41,9 | 35,2
Фосфор общий | мг/дм3 | 16,4 | 12,9 | 10,0 | 8,6 | 7,2
Фосфор фосфатов | мгP/дм3 | 9,1 | 7,1 | 5,6 | 4,8 | 4,0
Расчетные концентрации загрязнений в сточных водах в зависимости от удельного водопотребления

## Slide 7
Показатель | Размер-ность | Тип стока |  |  | 
 |  | Концентри-рованный | Средне-разбавленный | Разбавленный | Очень разбавленный
Взвешенные вещества | мг/дм3 | 450 | 300 | 190 | 120
БПК5 | мгО2/дм3 | 350 | 250 | 150 | 100
ХПК | мгО2/дм3 | 740 | 530 | 320 | 210
Азот общий | мг/дм3 | 80 | 50 | 30 | 20
Азот аммонийных солей | мгN/дм3 | 50 | 30 | 18 | 12
Фосфор общий | мг/дм3 | 14 | 10 | 6 | 4
Фосфор фосфатов | мгP/дм3 | 10 | 7 | 4 | 3
Типичный средний состав загрязнений в коммунальных стоках

## Slide 8
Основные технологические параметры очистки активным илом нефтесодержащих сточных вод в смеси с бытовыми стоками
1 – первая ступень очистки;
2 – вторая ступень очистки;
I – одноступенчатая установка;
II – двухступенчатая установка в целом;
–– БПКполн;
–– ∙ –– содержание нефтепродуктов.

## Slide 9
Нагрузка на активный ил по органическим загрязнениям
Совместная очистка производственных и бытовых сточных вод: нагрузка на ил менее 0,2 кг БПКполн/кг сухого беззольного вещества активного ила в сутки.
Концентрированные хозяйственно-бытовых сточных вод до требований «рыбхоз»: менее 0,05 кг БПК5/кг сухого беззольного вещества активного ила в сутки.
Аэробный возраст активного ила – не менее 20 суток.
Возможные последствия:
при низкой нагрузке по органическим соединениям (менее 0,080÷0,1 кгБПКполн/кгБВАИ) - рост нитчатых микроорганизмов (чаще всего рода Nocardia и M. Parvicella);
иловый индекс – более 160- 200 г/см3 ;.
снижение эффективности работы вторичных отстойников (в классической схеме очистных сооружений);
Решение:
Доочистка - защита от выноса взвешенных веществ.
или... Применение МБР
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ АЭРАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

## Slide 10
Функциональные (технологические) процессы, обеспечиваемые мембранным илоразделением
Илоразделение.
Доочистка от взвешенных и органических веществ.
Обеззараживание сточных вод.

## Slide 11
Решаемые технологические задачи при мембранном илоразделении
исключение влияния нитчатого вспухания активного ила на процесс биологической очистки сточных вод;
возможность существенного увеличения рабочей дозы активного ила в биореакторе - до 8-12 г/л;
увеличение аэробного возраста активного ила - до 15-40 суток;
уменьшение объемов аэробных резервуаров очистных сооружений и площадей требуемых земельных участков;
сопутствующая аэробная стабилизация активного ила.

## Slide 12
Пример
Погружной модуль ультрафильтрации "Кристалл-МБР"

## Slide 13
Пример
Погружной модуль ультрафильтрации "Кристалл-МБР"

## Slide 14
Пример
Chart: Аммоний-ион, мгN/дм3
Аммоний-ион, мг/л | 85 | 89 | 114 | 95 | 85.5 | 84.5 | 100 | 94.5 | 88.5 | 91.5 | 95.5 | 89.5 | 93.5 | 99.5 | 97 | 69.4 | 119 | 90.6 | 93 | 94 | 90.5 | 102.5 | 96.9 | 98.12 | 111.3 | 110 | 95.6 | 95.6 | 95.3221 | 91.6457 | 96.5476
Chart: ХПК, мгО2/дм3
ХПК, мгО2/дм3 | 744 | 626 | 864 | 694 | 1066 | 1032 | 940 | 1032 | 968 | 1078 | 840 | 874 | 726 | 774 | 676 | 656
Chart: Фосфор фосфатный, мгР/дм3
Фосфор фосфатный, мгР/л | 10.3 | 8.5 | 15.4 | 9.5 | 13.85 | 13 | 14.75 | 13.7 | 14.95 | 13 | 15 | 16 | 16.1 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 14.7 | 10 | 15.1 | 15.9

## Slide 15
Пример
Расход сточных вод – 200 м3/сут.
Азот, подлежащий нитрификации (Nн), составляет ок. 85 г/м3.
Азот, подлежащий денитрификации (Nд), достигает 75 г/м3.
Обеспеченность денитрификации органическими веществами (БПК5/Nд) составляет ок.3.3.
Технологическая схема - основана на процессе A2O с возможностью изменения в схему UCT.
Соотношение аноксидной и аэробной зон – 1 : 1.
Рабочая доза активного ила - 9-11 г/л.
Аэробный возраст активного ила - 20 суток.

## Slide 16
Пример
Технологические этапы цикла работы мембран:
Фильтрация
Релаксация 1
Обратная промывка
Релаксация 2
* Длительность этапов цикла определяется в ходе пуско-наладочных работ.
ТМДр=200 - 450 мбар (2,0 - 4,5 м)

## Slide 17
Пример. Качество очистки
Показатель | Взв. в-ва | ХПК | БПК5 | Азот аммонийный | Нитраты (по азоту) | Нитриты (по азоту) | АПАВ | Фосфор фосфатов
Размерность | мг/дм3 | мгО2/дм3 | мгО2/дм3 | мгN/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мгP/дм3
Измеренная величина | <0,5 | 8,2 | 2,0 | 0,37 | 8,28 | 0,02 | 0,037 | <0.05

## Slide 18
Выводы
Применение мембран в технологических решениях по очистке высококонцентрированных бытовых и близких по составу производственных сточных вод позволяет обеспечить:
Стабильное достижение показателей качества «рыбхоз».
Компактность решения: отказ от строительства вторичных отстойников и сооружений доочистки, уменьшение объема биореакторов.
Возможность реконструкции очистных сооружений с увеличением производительности без изменения существующих строительных объемов сооружений.
Оптимизацию объемов строительно-монтажных работ.
Управляемость технологическими процессами в широком диапазоне входных параметров.
Энергоэффективность процесса очистки.
Оптимальную себестоимость очистки сточных вод.

## Slide 19
СПАСИБО
за внимание!!!
АВРУТИН Олег Анатольевич
avrutin@polymercon.com
+375 29 2504816